目  录

- 设计总说明

      - 工程设计依据

      - 工程建设的概况及规模

      - 自然条件

      - 设计范围

      - 总指标

      - 设计特点

      - 提请在设计审批时需解决或确定的主要问题

- 总平面设计

  - 设计依据及基础资料

  - 场地概述

  - 总平面布置

  - 竖向设计

- 建筑设计

    - 设计依据

    - 设计概述

    - 建筑项目主要特征表

    - 建筑节能设计说明

    - 绿建设计说明

    - 海绵城市设计说明

- 结构设计

4.1  工程概况

4.2  设计依据

4.3  建筑分类等级

4.4  主要设计使用荷载（标准值）

4.5  上部结构设计

4.6  地基基础设计

4.7  结构分析

4.8  采用主要材料

- 给水排水设计

5.1  工程概况

5.2  设计依据

5.3  设计范围

5.4  给水设计

5.5  污水设计

5.6  雨水设计

5.7  给排水消防设计

5.8  气体灭火系统

5.9  建筑灭火器配置

5.10 管材选用

5.11 给排水节能设计

5.11给排水环保设计

5.13给排水防疫设计

- 电气设计

6.1  设计依据

6.2  设计范围

6.3  变配电系统

6.4  配电系统

6.5  照明设计

6.6  建筑物防雷

6.7  接地及安全

6.8  火灾报警及消防联动控制系统

6.9  弱电系统

6.10 安全防范系统

6.11 电气节能

- 暖通设计

7.1 设计依据

7.2 设计范围

7.3 室内、外空气计算参数

7.4 空调系统

7.5 通风系统

7.6 防、排烟设计

7.7 消声隔震与环境保护

7.8 管材及保温

7.9 节能篇

- 建筑消防

8.1 设计依据

8.2 建筑及总平面消防设计

- 环境保护

- 安防设计

- 概算（单独成册）

- 设计图纸（单独成册）

- 实验室深化设计（单独成册）

- 设计总说明

  - 工程设计依据

    - 国家有关规范、标准

      - 《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）；

      - 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）2018年版；

      - 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）；

      - 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；

      - 《疾病预防控制中心建筑技术规范》(GB50881-2013)；

      - 《办公建筑设计标准》（JGJ/T 67-2019）；

      - 《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）；

      - 《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2019）；

      - 《微生物和生物医学生物安全通用准则》（WS233-2017）

      - 《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

      - 《建筑采光标准》（DB/T50033-2013）；

      - 《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）；

      - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2010）2013版；

      - 《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）；

      - 《屋面工程技术规程》（GB 50345-2012）；

      - 《建筑外墙防水工程技术规程》（JGJ/T 235-2011 ）；

      - 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

      - 《全国民用建筑工程设计技术措施-规划 建筑》2009版；

    - 建筑用地红线图，1：1000地形图及电子文档；

    - 甲方提供的岩土工程勘察报告；

    - 浠水县自然资源和规划局批准的设计方案；

    - 发改委批复的可行性研究报告；

    - 浠水县疾病预防控制中心与中南勘察设计院集团有限公司签订的《工程设计合同》；

    - 国家及地方相关城市规划和建筑设计的法律、规范及条例；

  - 工程建设的概况及规模

浠水县位于大别山南麓，湖北东部，长江中游北岸，隶属黄冈市，处在九江、黄石、武汉的长江开放开发区内。

本项目为浠水县疾病预防控制中心整体搬迁建设项目，项目建设地点位于位于北城新区的西北部，月水路以北，听波路以西，紧邻浠水妇幼保健院。本项目规划用地面积19603.98㎡，其中建设用地面积16666.67㎡，街头绿地面积1193.31㎡，道路用地面积1744.0㎡。规划总建筑面积27113.16㎡，其中地上（计容）建筑面积20461.55㎡，地下室建筑面积6651.61㎡。建筑占地面积3875.95㎡，建筑密度23.26%，容积率1.23。

本次建设范围为一期业务大楼、P2实验楼、食堂及保障用房、门卫房、配电房和医疗废物集中用房。总建筑面积10665.49㎡，其中地上（计容）建筑面积10140.62㎡，地下室建筑面积524.87㎡。建筑占地面积2793.7㎡。

项目用地内现状以农田为主，局部存在一定的高差，整体场地较为平整，易于建设开发。

  - 自然条件

气候条件：亚热带大陆性季风气候。

主导风向：全年主导风向东南风。

气    温：年平均温度16.9℃，极端最低温度-12.5℃，极

端最高温度41.2℃。

降 雨 量：年均降雨量1300毫米。

冬季室外平均风速2.2米/秒，夏季平均2.0米/秒。

基本风压：0.35kN/㎡

雪    载：0.35kN/㎡

抗震设防烈度：为6度

最大冻土深度：10厘米

  - 设计范围

该工程项目红线范围内按审定方案确定的一期建筑物、堡坎、挡墙。管网设计，包括总平面设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、防排烟通风设计，电气设计、建筑消防设计，节能设计等。

各专业设计中需委托有关专业机构设计或咨询的，由业主负责，我院给予配合。

  - 总指标

| 项目 | 计量单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划用地面积 | m2 | 19603.98 |  |
| 其中 | 建设用地面积 | m2 | 16666.67 |  |
|  | 街头绿地面积 | m2 | 1193.31 |  |
|  | 道路用地面积 | m2 | 1744.00 |  |
| 总建筑面积 | m2 | 27113.16 |  |
| 地上总建筑面积 | m2 | 20461.55 | 计容积率建筑面积 |
| 其中 | 一期 | 业务大楼建筑面积 | m2 | 5660.08 |  |
|  |  | P2实验室建筑面积 | m2 | 2897.84 |  |
|  |  | 食堂及保障用房建筑面积 | m2 | 1372.85 |  |
|  |  | 门卫室建筑面积 | m2 | 12.00 |  |
|  |  | 配电房建筑面积 | m2 | 157.85 |  |
|  |  | 医疗废物集中用房建筑面积 | m2 | 40.00 |  |
|  | 二期 | 综合楼建筑面积 | m2 | 10320.93 |  |
| 地下室总建筑面积 | m2 | 6651.61 | 不计容积率建筑面积 |
| 其中 | 一期地下室建筑面积 | m2 | 524.87 |  |
|  | 二期地下室建筑面积 | m2 | 6126.74 |  |
| 建筑占地面积 | m2 | 3875.95 |  |
| 容积率 |  | 1.23 |  |
| 建筑密度 | % | 23.26 |  |
| 绿地率 | % | 35.46 |  |
| 机动车停车位 | 辆 | 250 |  |
| 其中 | 一期地上停车位 | 辆 | 90 |  |
|  | 二期地上停车位 | 辆 | 60 |  |
|  | 二期地下停车位 | 辆 | 190 |  |

  - 设计特点

- 充分利用用地条件，提高土地的使用率。

- 注重建设和运行的效率、经济和可持续发展，达到经济、环境、效益的高度统一。

- 立面造型简约、现代、统一。

- 强调环境与建筑，空间与实体的整合性。布局以人为本，注重实用功能和均好性。

  - 提请在设计审批时需解决或确定的主要问题

市政供水点、水压、排水接口标高及两路供电等事宜应在施工图设计开始前落实。

- 总平面设计

- 设计依据及基础资料

  - 设计依据：

1）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）2018年版；

2）《疾病预防控制中心建筑技术规范》(GB50881-2013)；

3）《办公建筑设计标准》（JGJ/T 67-2019）；

4）《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

5）见总说明1.1。

  - 本工程地形图坐标系为2000国家大地坐标系，高程为1985国家高程基准。

- 场地概述

  - 本用地范围较规整，南北向长约147m，东西向宽约162m。

  - 场地地势东边低，西边高，有一定起伏。

  - 场地中无活动断层、地质裂缝、滑坡等地质灾害情况的记录。

- 总平面布置

1）规划理念：为了改革完善疾病预防控制体系，大力提升公共卫生应急响应和疫情救治能力，完善应急指挥机制，优化应急响应机制，健全疫情救治体系。在建筑总体布局，平面与竖向布置上，明确功能分区，合理利用土地，做到科学布局，规模适宜，适度超前，以满足疾控中心的使用需求。

设计流畅而经济实用的道路系统，辅以园林景观式的处理，增添趣味。

2）总体布局：地块位于北城新区的西北部，月水路与听波路交汇处，紧邻浠水妇幼保健院，东侧地块为正在开发建设的润达美墅和万景楚街，距离北城新区市民之家直线距离约1.2公里，距离浠水河约2.5公里，距离浠水老城区约3.5公里。区位优越、交通便捷。

根据疾控中心的功能特点，对总平面进行合理功能划分，尽量减少各流线之间的交叉，以保证日常疾控工作的正常进行，并满足疫情期间的使用需求。为统筹安排各类用房，整体分为了三个区，办公区、实验区和后勤区：

办公区：位于东侧的业务大楼主要由办公、体检及疫苗接种等功能组成。

试验区：西侧P2实验楼主要以实验为主，辅以培训及疫苗储存等功能。

后勤区：位于场地东北侧，位置相对独立，且与业务大楼连接。 主要以食堂、仓储为主，并配以相应的设备用房。

3）绿化：在保留原有地貌的前提下，以植物造景为主，创造一个安静优雅的园林环境，步道宽度和坡度充分体现人性化，方便人们的行走。

视觉愉悦原则：植物合理配置体现出“时景美”。线型流畅低矮的植物色带，调节情绪、振奋精神，因此植物的形态、质感、季节变化和色彩多样化相对重要。平面绿化与立体绿化相结合，力求做到植物高低错落，疏密有致，四季有景，三季有花，简洁大方，不落俗套。

空间多样性原则：为提供不同类型的空间、不同的活动场所、不同的私密度，既有群体活动场所，又能有让人独处的空间。

利用乔灌木组织空间的功能，巧妙的开辟静谧、优美的大小绿地空间。以草坪为基调，以豆瓣黄杨、红继木、龟甲冬青、金叶女贞等组成植物模纹，间植疏密相间的三角枫、白玉兰、鸡爪槭、棕榈、紫薇等观赏树作为点缀，创造出植物的层次，形成简洁、活泼、明快的景观效果。可以选择一些适宜的树木花卉，采用乔木、灌木、花卉、草坪有机组合，充分利用绿地，增加绿化植物的层次，使景观更趋于生动自然，更好的降低噪音、阻滞灰尘、分隔空间。

4）交通：严格控制流线，从出入口、院内流线、建筑内流线均做到避免流线的交叉。

外来接种及体检人员：在月水路设置人行出入口，方便人员直接进入建筑大厅，避免人流堵塞。利用建筑大空间门厅采用“发散式”人流组织的形式，均匀地分散人流。沿月水路侧设置临时停车位，方便开车来的人员可以直接到达。

工作人员：工作人员由院内到达各建筑内，与外来人员实现分流。

物流线路:供应车辆定期定时定路线工作，由车行出入口进入，在院区北部后勤保障楼处进行装卸。

消防线路：应急作业时，消防通道环绕建筑物设置，消防道路环通整个院区，建筑周边设置消防登高场地。

院区内主要车行道路：道路宽度为6米。

景观步道：道路宽度为1.5~2.0米不等。

5）停车位：结合规划地块现有地形，一期停车方式主要采取地面停车，二期停车方式主要采取地下停车，地面保留部分车位。地面停车位集中设计，以方便为原则，与景观环境结合，把停车位隐藏与环境之中，保证内部环境的完整性及静谧性。

6）消防设计：利用整体规划道路网，在各区域内形成顺畅的消防环线。区域内消防车道贯通，符合消防车的道路畅通要求，而且能方便到达每一幢建筑物。区域内凡位于消防通道上的铺地和广场，均按消防车的荷载设计，表面按景观设计的要求铺植草砖或地砖，应急时，消防车可以畅通无阻。

- 竖向设计

- 根据甲方提供的地形图的场地现状标高及周边道路的现状标高，确定本工程建筑物±0.000标高。为了使本项目与周边市政道路顺畅链接，保证区内雨水的排放，将建筑物的±0.000标高定为42.00m，室外为41.50-42.20m。建筑室内外高差为0.30-0.50m，略高于市政道路。

- 场地雨水拟采用有组织排水。利用雨水管排向市政排水设施。场地坡度为0.23%～0.68%。

- 建筑设计

- 设计依据

- 设计选用的主要规范、规定及标准：

- 《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）；

- 《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）2018年版；

- 《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）；

- 《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）；

- 《低能耗居住建筑设计标准》（DB42/T 559-2013）；

- 《屋面工程技术规范》（GB 5045-2012）；

- 《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）；

- 见总说明1.1。

- 本工程业务大楼为一类高层建筑，其余为多层建筑。本工程耐火等级为一级，抗震设防烈度为六度，建筑物耐久年限为50年，屋面防水等级为Ⅰ级，地下室防水等级为Ⅰ级，室内环境污染控制为Ⅰ类。

- 设计概述

  - 功能空间划分及规划要点

注重功能，以人为本，绿色环保

（1）浠水县疾病预防控制中心主要承担全县的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职责。设计需根据其使用功能，充分利用现有基础设施进行建设，以节约资金，缩短建设周期。

（2）为保证医护人员工作的高效、高质，设计中以树立和谐健康的理念，力图创造端庄、亲切的功能环境。

（3）注意环境保护，对影响环境的废水、废物、噪声等进行有效处理，着重进行污水的处理，实现雨污分流。

（4）作为大体量的业务大楼设置在临近月水路、主要人行出入口处，方便外来人员进出。同时可很好的展示疾控中心的形象，也为城市面貌增添色彩。

P2实验楼位于业务大楼西侧，东侧设置出入口作为联系业务大楼的交通通道，主入口设置在北侧院区内，与外来人员进行隔离。

食堂及保障用房紧邻业务大楼体检科，同时满足体检人员及工作人员用餐需求。

二期规划综合楼以应急指挥和临时隔离为主，位于场地北侧，现阶段为绿化用地，为工作人员留出了休憩用地。

  - 立面设计

本设计在充分体现功能需求的同时，力求创造一所提升相邻区域的整体空间形象的现代化建筑。规划中尽量使形态舒展，利用建筑形态与区域环境进行交流，成为城市中一个独特的个体，使得建筑本体有良好的城市观瞻面。主楼形态舒展，造型设计简洁、直观，建筑造型与使用功能紧密结合，尽量体现舒展、大气、清爽的建筑风格，以符合现代高效、便捷的特点。

疾控中心的建筑物和它的色彩对塑造形象，展示文化有很大作用的。因此，本案在色彩的选择上充分考虑到建筑的特点，按照“温馨、舒适的原则”，以白色为主基调的色彩，使色彩稳重宁静、更加人性化、更有利于展示形象。

  - 建筑单体设计要点

1）业务大楼

首层以接种及体检等对外业务为主，二层设置部分临时隔离与办公，三层为会议及档案存储空间，四至六层为办公空间，七层为休闲健身空间。

首层层高为4.5m，二-七层为4.2m，室内外高差0.5m。

2）P2实验楼

P2实验楼位于业务大楼西侧，首层为办公与样品接收空间，二-四层为实验室，通过门禁系统严格控制外部人员进出。首层层高为4.5m，二-四层为4.2m，室内外高差0.4m。

3）食堂及保障用房

食堂及保障用房首层设置仓储空间存放防疫期间所需帐篷、消杀工具等物资，二层为食堂及餐厅。

食堂及保障用房的屋面成为业务大楼及食堂之间联系的交通纽带，也为工作人员提供了休息、停留、赏玩、交流的公共空间。

  - 电梯选型

电梯采用国产自主品牌，具体参数如下表：

| 参数 楼号 | 用途 | 载重量 （t） | 梯速 （m/s） | 停站数 | 提升高度 （m） | 机坑深度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务大楼 | 客梯 消防电梯 无障碍电梯 | 1.0 | 1.5 | 7 | 25.50 | 1.60 |
| P2实验楼 | 客梯 | 1.0 | 1.0 | 4 | 12.90 | 1.60 |
| 食堂 | 客梯 | 1.0 | 1.0 | 2 | 4.50 | 1.60 |

无障碍电梯型号参考国标图集13J404-83页。

电梯应具备节能运行功能。两台及以上电梯集中排列时，应设置群控措施。电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行功能。

电梯层门的耐火极限不应低于1.0h，并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T207903规定的完整性和隔热性要求。

普通电梯层门开设在防烟楼梯间前室内，应按消防电梯的要求设置。

  - 建筑做法说明

① 地面：

地面一：水泥砂浆地面 15ZJ001-页22-地101（用于地下室楼梯间、管井地面）

地面二：防滑地砖地面15ZJ001-页27-地201（用于地下室疫苗储藏室地面）

地面三：防滑地砖地面 15ZJ001-页28-地201F1（用于一层更衣室、卫生间、配电房、发电机房、医疗废物集中用房地面）

地面四：防滑地砖地面 15ZJ001-页28-地201FC1（用于一层门厅、电梯间、楼梯间、走道、值班室、办公室、食材库房、门卫室、培训室、样品室、储藏室、库房、设备机房、体检检查室、检验室、接种室地面）

地面五：静电地面 05J909-页136-地57A（用于消防控制室地面）

地面六：细石混凝土地面15ZJ01-页23-地105（用于车库、地下室风机房、水泵房、污水处理室地面）

② 楼面：

楼面一：防滑地砖楼面 15ZJ001楼-页29-楼201XF（用于厨房及保障用房内卫生间楼面）

楼面二：防滑地砖楼面 15ZJ001-页28楼201F1（用于更衣室、厨房、备餐间、卫生间楼面）

楼面三：防滑地砖楼面 15ZJ001-页27-楼201（用于办公室、走道、楼梯间、电梯厅、前室、库房、餐厅、健身房楼面）

楼面四：高级实木地板楼面 15ZJ001-页37-楼303（用于会议室、图书室楼面）

楼面五：静电楼面 05J909-页136-地57A（用于调度室、计算机房及其辅助用房楼面）

楼面六：水泥砂浆楼面 15ZJ001-页22-楼101（用于管道井楼面）

楼面七：水磨石楼面 15ZJ001-页25-楼106（用于档案室、查阅室楼面）

③ 屋面：

屋面一（不上人·有保温层）：（用于厨房及保障用房、门卫室、医疗废物集中用房、楼梯间、管道井顶盖等不上人屋面）

- 40厚C20细石混凝土表面抹平

- 干铺聚酯无纺布一层

- 80厚（具体厚度以最终节能计算为准）挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（B1级）

- 3.0厚SBS改性沥青防水卷材

- 2.0厚高聚物改性沥青防水涂料

- 20厚M20水泥砂浆找平

- 最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找3%坡

- 钢筋混凝土屋面

屋面二（上人·有保温层）：（用于业务大楼、P2实验楼等上人屋面）

- 50厚C20细石混凝土表面抹平压光（内配φ4@100双向钢筋网片），分格缝纵横间距不宜大于6m，缝宽10~20，沥青油膏

- 干铺聚酯无纺布一层

- 80厚（具体厚度以最终节能计算为准）挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（B1级）

- 3.0厚SBS改性沥青防水卷材

- 2.0厚高聚物改性沥青防水涂料

- 20厚M20水泥砂浆找平

- 最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找3%坡

- 钢筋混凝土屋面

屋面三（不上人·无保温层）：（用于雨棚、挑檐等屋面）

- 10厚M15水泥砂浆，抹平压光，分格面积宜为1㎡

- 2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）

- 15厚（最薄处）M20水泥砂浆找坡抹平

- 现浇钢筋混凝土板，表面清扫干清

屋面四（不上人·无保温层坡屋面）：（用于配电房屋面）

- 平瓦

- 挂瓦条30X30，中距按瓦规格

- 顺水条40X20（h），中距500

- 40厚C20细石混凝土持钉层找平，内配双向φ4@150钢筋网

- 满铺0.4厚聚乙烯膜一层

- 4.0厚SBS改性沥青防水卷材

- 15厚M15水泥砂浆找平层

- 钢筋混凝土屋面板，板内预埋锚筋φ12@900，伸入持钉层30

④ 顶棚：

顶棚一：刮腻子顶棚 15ZJ001-页87-顶9（用于管井、电梯井道顶棚）

顶棚二：隔音顶棚 15ZJ001-页92-棚11 （用于水泵房、风机房、空调机房顶棚）

顶棚三：轻钢龙骨纸面石膏板吊顶顶棚 15ZJ001棚2（用于会议室、培训室、办公室、样品接收室、门厅、检查室、休息室、图书室、走道、电梯厅顶棚）

顶棚四：铝合金格栅吊顶 15ZJ001-页94-棚18（用于厨房、备餐间、卫生间、更衣室、顶棚）

顶棚五：石粉类涂料顶棚15ZJ001-页87-顶8（用于车库、设备机房、楼梯间、库房、前室、配电房、发电机房内墙面）

顶棚六：防霉顶棚（用于疫苗储存室、水泵房、污水处理室、医疗废物集中用房内墙面）

- 现浇钢筋混凝土楼板，底面清扫干净

- 7厚M15水泥砂浆抹灰

- 5厚M20水泥砂浆罩面压光

- 满刮耐水防霉腻子一遍，砂纸磨平

- 刷底漆一遍

- 专业防霉涂料罩面二遍

顶棚七：乳胶漆顶棚15ZJ001-页87-顶9、11ZJ001-页105-涂304（用于除以上房间外顶棚）

⑤ 外墙：

外墙一： 真石漆外墙15ZJ001-页80-外墙13

外墙二： 干挂石材外墙15ZJ001-页82-外墙19

⑥ 内墙：

内墙一：水池墙面做法（用于地下室水池内墙面）

- 20厚M20水泥砂浆保护层

- 1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）

- 刷基层处理剂一遍

- 20厚M20水泥砂浆找平层

- 钢筋混凝土结构自防水，抗渗等级P6

内墙二：面砖墙面 15ZJ001-页65-内墙26（用于厨房、备餐室、卫生间、更衣室内墙面）

内墙三：石粉类涂料墙面 11ZJ001-页61-内墙13（用于车库、设备机房、楼梯间、库房、前室、档案室、查阅室、图书室、配电房、发电机房内墙面）

内墙四：水泥砂浆墙面 11ZJ001-页60-内墙7（用于管井、电梯井道内墙面）

内墙五：防霉内墙（用于疫苗储存室、水泵房、污水处理室、医疗废物集中用房内墙面）

- 罩面防霉涂料二遍

- 刷防霉底漆一遍

- 清理基层，满刮耐水防霉腻子二遍，砂纸磨平

- 5厚M20水泥砂浆

- 15厚M0水泥石灰砂浆，分两次抹灰

- 墙体清理干净，刷专用界面剂一遍

内墙六：防水墙面11ZJ001-页61-内墙11、11ZJ001-页105-涂304（用于消防控制室内墙面）

内墙七：乳胶漆墙面11ZJ001-页60-内墙7、11ZJ001-页105-涂304、11ZJ001-页74-裙12（h=1200）（用于检查室、接种室、检验室、餐厅内墙面）

内墙八：乳胶漆墙面11ZJ001-页60-内墙7、11ZJ001-页105-涂304（用于除以上房间外内墙面）

⑦ 踢脚：

踢脚一：水磨石踢脚 15ZJ001-页48-踢10

踢脚二：硬木踢脚 15ZJ001-页51-踢38

踢脚三：水泥砂浆踢脚 15ZJ001-页47踢5

踢脚四：面砖踢脚15ZJ001-页49-踢16

⑧ 地防：

地防一：地下室顶板防水

- 回填土

- 70厚C20细石混凝土保护层

- 0.4厚聚乙烯膜一层

- 4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）

- 3厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）

- 刷基层处理剂一遍

- 20厚M20水泥砂浆找平

- 防水混凝土厚度≥250，抗渗等级≥P6

地防二：地下室墙身防水

- 防水混凝土厚度≥250，抗渗等级≥P6

- 20厚M20水泥砂浆找平

- 刷基层处理剂一遍

- 3厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）

- 4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）

- 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保护层用建筑胶粘贴

- 黏土或2:8灰土，分层夯实

地防三：地下室底板防水

- 防水混凝土厚度≥250，抗渗等级≥P6

- 50厚C20细石混凝土保护层

- 0.4厚聚乙烯膜一层

- 4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）

- 3厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型）

- 刷基层处理剂一遍

- 20厚M20水泥砂浆找平

- 100厚C15混凝土垫层

- 素土夯实

以上做法不含P2实验楼实验室及相关部分装修做法，实验室内装修做法详实验室专项设计。

3.2.5  无障碍设计

本工程建筑主入口均设无障碍坡道，楼梯间入口及电梯前室均满足无障碍设计要求, 电梯配置符合无障碍设计要求。

无障碍设施电梯要求：按钮高度0.9M，电梯厅设电梯运行显示装置和抵达音响，电梯侧壁设高0.9M带盲文的选层按钮，电梯入口处设提示盲道。轿厢三面壁设高0.9M扶手。轿厢正面壁上距地0.9M至顶部应安装镜子。

无障碍入口处内外高差小于15mm,且以斜面过渡。

本项目内的道路及绿化由业主另行委托设计，道路及公共绿地应满足无障碍设计要求。

3.2..6  门窗工程设计

本项目门窗选用断热铝合金低辐射镀膜Low-E中空玻璃窗。卫生间采用磨砂玻璃。门窗的设计、制作、安装均应由有资质的专业公司承担。门窗的强度,抗风性,水密性,气密性,平整度等技术要求均应达到国家有关规定。

建筑玻璃应用应满足《建筑玻璃应用技术规程》的要求：安装在易于受到人体或物体碰撞部位的建筑玻璃，如落地窗、玻璃门、玻璃隔断等，应采取保护措施；保护措施应视易发生碰撞的建筑玻璃所处的具体部位不同，分别采取警示（在视线高度设醒目标志）或防碰撞设施（设置护栏）等。对于碰撞后可能发生高出人体或玻璃坠落的情况，必须采用可靠的护栏。

本工程所注门窗尺寸均为洞口尺寸，门窗立面为外视立面。外门外窗，除注明者外，一般居墙中。内门，与开启方向墙面平，卫生间门安装时，门扇高出地面30mm。卫生间窗采用磨砂玻璃，并在内侧粘贴成品花格画避免视线干扰。

本工程所有门窗安装一次到位。门窗材料所有玻璃选用应符合《建筑玻璃应用技术规程》之相关规定。

7层及7层以上的外开窗及单片面积大于1.5 m2的窗玻璃和玻璃底边距楼面小于500mm的落地窗均应采用安全玻璃。窗台高度低于800的玻璃幕墙及窗加设护窗栏杆，除特别注明外做法参中南标11ZJ401-34-2B型。

防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门，还应具有按顺序关闭的功能。常开的防火门，当发生火灾时，应具有自行关闭和信号反馈的功能。楼梯间及前室的门应向疏散方向开启。

管井检修门应安装暗藏式插销,以防误开。检修门底除特别注明外离楼地面300mm。

门窗上应装配五金配件，除已注明者外，均按标准图和预算定额规定的零配件配齐，由供货方随同门窗一同提供，门锁由建设单位自行选配。

- 建筑项目主要特征表

|  | 业务大楼 | P2实验楼 | 食堂及 保障用房 | 配电房 | 门卫室 | 医疗废物集中用房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑总面积（㎡） | 5660.08 | 3047.75 | 1747.81 | 157.85 | 12.00 | 40.00 |
| 地上（计容） | 5660.08 | 2897.84 | 1372.85 | 157.85 | 12.00 | 40.00 |
| 地下（不计容） | -- | 149.91 | 374.96 | -- | -- | -- |
| 建筑层数（地下） | 7 | 4(1) | 2(1) | 1 | 1 | 1 |
| 建筑总高（m） | 30.20 | 9.20 | 17.50 | 4.50 | 2.85 | 2.85 |
| 建筑防火类别 | 业务大楼为一类高层建筑，其余为多层建筑 |
| 耐火等级 | 一级 |
| 设计使用年限 | 50年 |
| 抗震设防烈度 | 6度 |
| 主要结构类型 | 框架结构 |
| 地下防水等级 | 一级 |
| 屋面防水等级 | Ⅰ级 |

- 建筑节能设计说明

- 设计依据

- 《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

- 《低能耗居住建筑设计标准》（DB42/T 559-2013）

3） 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

- 本工程保温做法：

- 本工程外墙保温做法采用外保温体系，保温材料为20厚岩棉板，满足节能、安全等各方面的规范要求。

- 楼板采用20厚全轻混凝土保温层。

- 底部接室外空气的架空楼板采用30厚挤塑聚苯板保温层。

- 屋面保温采用80厚挤塑聚苯板保温层。

- 外窗采用断热铝合金低辐射镀膜Low-E中空玻璃窗。

- 所有建筑均严格按照各节能标准的相关要求设计，满足建筑节能的要求，围护结构传热系数等指标均不超出节能设计标准的规定值。

- 可再生能源的选用

本工程选用采用集中式热水供应系统 ，太阳能集热器设置在建筑屋面 。

集中式热水供应系统利用太阳能作为热源，节约能源，减少用电量。集中式热水供应系统加热和其他设备集中设置，便于集中维护管理；加热设备热效率较高，热水成本较低；卫生器具的同时使用率较低，设备总容量较小，各热水使用场所不必设置加热装置，占用总建筑面积较少；使用较为方便舒适。集中式热水供应系统不需专人操作自动运转。另外，太阳能集热器装在屋顶上，不会占用任何室内空间。

集中式热水供应系统相对于使用化石燃料制造热水，能减少对环境的污染及温室气体（二氧化碳）的产生。且集中式热水供应系统不像使用瓦斯有爆炸或中毒的危险，或使用燃料油锅炉有爆炸的顾虑，或使用电力会有漏电的可能。

太阳能是属于每个人的能源，只要有场地与设备，任何人都可免费使用它。正常的太阳能热水器是不易损坏，寿命至少在十年以上，甚至有到二十年的，因为基本热源为免费的太阳能，所以使用它十分符合经济成本效益。

- 绿建设计说明

3.5.1设计依据：

1）《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2）《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

3）《湖北省绿色建筑省级认定技术条件》（试行）

3.5.2绿色设计目标：

本项目绿色建筑设计目标为：绿色建筑一星级。

3.5.3绿色设计理念：

本项目全面按照绿色建筑和循环经济理论实施，展现循环经济“减量化、再利用、资源化”三大原则在建筑上的应用，用最少的资源建造对环境影响最小的建筑，创造一个生态、健康、适用的绿色教育生态环境，进行绿色教育节能管理，构件绿色教育生态文化。

3.5.4绿色设计技术方案：

本项目在节地、节能、节水、节材、室内外环境质量控制及运营管理等方面按照绿色建筑技术要求实施，充分体现绿色建筑理念和目标定位，以因地制宜、低投高效、精细设计为原则对绿色建筑技术方案进行技术经济可行性分析，确定本项目适宜实施的绿色建筑技术方案。

- 海绵城市设计说明

3.6.1 项目区域实现年径流总量控制率达到82%。

实施计划确定了基于分区的地块海绵建设项目，以保证场区年径流总量控制率达到85%。

3.6.2 排水防涝标准达到 50 年一遇

防涝标准为：有效应对 50 年一遇 24h 设计暴雨，建筑物的底层不进水；保证道路中单向至少一条车道的积水深度不超过 15 厘米，其他地区达到相应排水防涝标准要求。

3.6.3本区域内雨水径流年(SS)去除率总量控制率为50%。

在地势较低的区域设置雨水花园，生态树池和生物滞留带，通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化径流雨水。部分低层屋面雨水排至雨水桶，超量雨水溢流至周围下沉绿地，绿地内设置溢流雨水口进行排水。院区道路两侧设置植草沟。

3.6.4 峰值静流系数控制在0.40。

在不影响安全的情况下，可采用透水铺装的位置均采用透水铺装，利用透水铺装消减峰值流量和净化雨水。

3.6.5本项目道路采用透水沥青路面，能有效排除路面雨水，改善地表径流，雨水渗入路面横向排至周围海绵设施。